## Slide 1: ROZDRABNIANIE
CEL ROZDRABNIANIA
Zmniejszenie rozmiarów ciała stałego, połączone ze zniszczeniem jego struktury, nazywane też kruszeniem. Celem rozdrobnienia jest otrzymanie ciała o pożądanych rozmiarach, zakresie rozmiarów, lub separacja składników ciała stałego.
W zależności od wielkości rozdrobnienia, cząstki ciała stałego dzieli się na kilka grup. Od „grubych” > 100 mm do „koloidalnych” < 0.005 mm.

## Slide 2: ROZDRABNIANIE
CEL ROZDRABNIANIA
1. Przygotowanie substancji do reakcji chemicznych (faza wstępna)
- stopień rozdrobnienia ma wpływ na:
a. szybkość rozpuszczenia substancji
b. efektywność mieszania (np. zawiesin)
2. Nadanie postaci produktowi chemicznemu (faza końcowa)
- stopień rozdrobnienia ma wpływ na:
c. szybkość suszenia (rozdrabnianie substancji „mokrej”)
d. odważanie, pakowanie
e. bardzo istotne są też wymagania odbiorcy, farmakopei, itp.

## Slide 3: ROZDRABNIANIE
Stopień rozdrobnienia – n
średnica największych brył przed rozdrobnieniem – D
średnica największych brył po rozdrobnieniu – d
n = D/d
Istotne znaczenie ma zapotrzebowanie mocy (energia) do rozdrobnienia. Teoretycznie moc ta jest wprost proporcjonalna do wielkości nowo wytworzonej powierzchni związanej ze zmianą średnicy ziaren. Na tej zasadzie opiera się zasada Rittingera
TEORIA RITTINGERA : Ilość energii potrzebnej do rozdrobnienia jest wprost proporcjonalna
do stopnia rozdrobnienia. (Teoria ta jest słuszna przy rozdrabnianiu bryłek o małej średnicy
poprzez ścieranie).
TEORIA KICKA : Ilość energii jest wprost proporcjonalna do zmniejszania objętości brył rozdrabnianych i ich wytrzymałości na ściskanie. (Ta teoria sprawdza się tylko podczas wstępnego rozdrabniania dużych brył)
Uwaga: energia dostarczana do rozdrabniarki jest zawsze większa niż wynika z obliczeń wg. wymienionych teorii!!!!

## Slide 4: ROZDRABNIANIE
Z natury ciał stałych wynika, że nie jest możliwe ich rozdrabnianie od bardzo dużych kawałków do bardzo małych w jednej rozdrabniarce. Rozdrabnianie musi być prowadzone etapami
FAZY ROZDROBNIENIA :
1. Rozdrobnienie wstępne – bryły o średnicy 100 - 6 cm do 6 – 3 cm
2. Rozdrobnienie średnie – bryły o średnicy 6 - 3 cm do 10 – 0,5 mm
3. Rozdrobnienie drobne – bryły o średnicy poniżej 0,5 mm
4. Rozdrobnienie koloidalne – poniżej 0,1 mikrona
Rozdrabnianie może być prowadzone w sposób ciągły lub periodycznym

## Slide 5: ROZDRABNIANIE
W klasyfikacji maszyn do rozdrabniania bierze się pod uwagę:
- rodzaj przyłożonych sił
- wielkość wywołanych naprężeń (ciśnienie)
- stopień rozdrabniania
Naprężenia pomiędzy dwoma powierzchniami ciała stałego, prowadzące do rozdrobnienia, powstają w wyniku przyłożenia sił nacisku (ciśnienia) lub tarcia.
a) Zgniatanie b) rozłupywanie c) ścieranie d) ścinanie
e) Uderzenie (zderzenie) f) wzajemne zderzenie

## Slide 6: ROZDRABNIANIE
W rozdrabnianiu istotna jest budowa i siły wiązań wewnętrznych ciała stałego, co określa podatność materiałów na rozdrabnianie a zwłaszcza na ściskanie, zgniatanie, ścieranie, uderzenie i ścinanie.
Podczas rozdrabniania te siły muszą być pokonane przez siły zewnętrzne wprowadzone do układu.
Najczęściej wytrzymałość materiałów na ściskanie i ścieranie wzrasta wraz z twardością materiału, odporność na uderzenie natomiast maleje. Istotna jest również wilgotność materiału.

## Slide 7: ROZDRABNIANIE
Łamacze szczękowe i stożkowe, wykorzystujące siły nacisku lub tarcia, stosowanie są do wstępnego rozdrabniania dużych brył a kruszarki walcowe do mniejszych.
Uderzenie i zderzenie bezwładnościowe jest stosowane do rozdrobnienia średniego i drobnego materiałów kruchych w młynkach młotkowych, kulowych, prętowych i strumieniowych.
Ścinanie jest stosowane w krajalnicach.
Ścisły podział maszyn rozdrabniających nie jest możliwy, gdyż to samo urządzenie przy dużych rozdrobnieniach może pracować w różnych zakresach.

## Slide 8
Młyn bębnowo-kulowy
Młyn walcowy
1,2 – walce, 3 – sprężyna dociskowa,
4 – lej nasypowy
Wypełnienie młyna, kształtki
Maszyny stosowane do rozdrabniania
4
3
1, 2
wylot
Zgniatanie i rozcieranie,
Praca ciągła.
Uderzanie
Praca okresowa lub ciągłą

## Slide 9
Młyn wibracyjny
Młyn pierścieniowy
ROZDRABNIANIE
Zgniatanie, ścieranie

## Slide 10
Młyn pierścieniowo-kulowy

## Slide 11: ROZDRABNIANIE
dizmembrator
dezintegrator

## Slide 12: ROZDRABNIANIE
1 – korpus urządzenia, 2 – wirnik, 3 – wlot zawiesiny
4 – wylot emulsji, 5 – śruba mikrometryczna, 6 – wał napędowy
Młyny koloidalne
stożkowy
tarczowy

## Slide 13: MIESZANIE
Mieszanie jest zasadniczym sposobem na:
    zwiększenie intensyfikości procesów wymiany ciepła i masy
    Przyspieszenia reakcji chemicznych
    Optymalizacja mieszania wiąże się z uzyskaniem wymaganego stopnia wymieszania w krótkim czasie i minimalnym nakładzie energii.
Efektywność mieszania zależy od:
lepkości cieczy
temperatury
ciężarów właściwych
wzajemnej rozpuszczalności

## Slide 14: MIESZANIE
Cel mieszania/zastosowanie
1. Przygotowanie substancji do reakcji chemicznych
- rozpuszczenie reagentów
2. W trakcie reakcji chemicznych
- wyrównywanie stężeń
- wyrównywanie temperatury
3. Krystalizacja
- zapobieganie agregacji osadu
- zapobieganie oklejania ścian reaktora
- utworzenie zawiesiny odpowiedniej do przeniesienia na filtr
4. Ekstrakcja
-wymieszanie faz

## Slide 15: MIESZANIE
Konstrukcja urządzeń mieszających jest określona w pierwszym rzędzie stanem fizycznym fazy mieszaniny i ich właściwościami.
Stan skupienia substancji odgrywa kluczową rolę.
Zdolność do mieszania maleje w następującym szeregu : gaz, ciecz, ciało stałe.

## Slide 16
MIESZANIE

## Slide 17
MIESZANIE

## Slide 18
Reaktor (mieszalnik) z mieszadłem ramowym i skrobakami (łamaczami)
Mieszadło śmigłowe
Mieszadło łopatkowe

## Slide 19
Reaktor z systemem mieszadeł
Mieszadło ramowe
Reaktor uniwersalny
Z mieszadłem śmigłowym
Uniwersalne mieszadło śmigłowe
z napędem
MIESZANIE

## Slide 20
Mieszadła tarczowe
1 – prowadnica mieszadła
2 – tarcza z wycięciami
3 – podwójne dno reaktora
do ogrzewania i chłodzenia
Mieszadła planetarne
1 – przekładnia ślimakowa
2 - łopatki ruchome w osi pionowej
Mieszadło planetarne w robocie kuchennym
MIESZANIE

## Slide 21: Mieszadła typu VISCO-JET

## Slide 22
1 – zbiornik, 2 – wał drążony,
3 – perforowane łapy mieszadła
4 – wlot cieczy, 5 – wypływ cieczy,
6 – wlot powietrza, 7 – wylot powietrza
Wtłaczanie gazu
Otwory równej średnicy
Mieszana ciecz
Ruchy konwekcyjne cieczy
podczas mieszania bełkotką
1 – zbiornik, 2 – dzwon, 3 – dysza wylotowa
MIESZANIE Pneumatyczne

## Slide 23
www.tapflo.com.pl
MIESZANIE Ciśnieniowe

## Slide 24: Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zasady GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) na przykładzie dokumentu ASMF
(Active Substance Master File)
dr Jacek Stefanowicz/dr Martyna Wróbel

## Slide 25: Wspólny Dokument Techniczny CTD ( Common Technical Document)
Dokumentacja rejestracyjna leków składa się z dokumentacji naukowej oraz dokumentacji administracyjnej zawierającej wszelkiego rodzaju dokumenty formalne. Format dokumentacji naukowej został ujednolicony na przestrzeni ostatnich lat jako Wspólny Dokument Techniczny CTD. Dzięki ujednoliceniu formatu oraz opracowaniu szeregu wytycznych dotyczących wymagań dla dokumentacji naukowej proces oceny w trakcie rejestracji leków stał się bardziej czytelny.
Notes: Dokumentacja rejestracyjna leków składa się z dokumentacji naukowej oraz dokumentacji administracyjnej zawierającej wszelkiego rodzaju dokumenty formalne. Format dokumentacji naukowej został ujednolicony na przestrzeni ostatnich lat jako Wspólny Dokument Techniczny CTD. Dzięki ujednoliceniu formatu oraz opracowaniu szeregu wytycznych dotyczących wymagań dla dokumentacji naukowej proces oceny w trakcie rejestracji leków stał się bardziej czytelny.

## Slide 26: Wspólny Dokument Techniczny CTD ( Common Technical Document)
CTD dotyczy wszystkich kategorii produktów leczniczych, w tym produktów radiofarmaceutycznych, nowych substancji czynnych, szczepionek, produktów leczniczych roślinnych oraz wszystkich rodzajów wniosków, w szczególności pełnych, skróconych, dotyczących produktów biologicznych,
CTD nie został opracowany w celu określenia, jakie badania są wymagane, aby produkt leczniczy uzyskał dopuszczenie do obrotu, ale aby przedstawić właściwą organizację informacji zamieszczanych w dokumentacji.
Notes: CTD dotyczy wszystkich kategorii produktów leczniczych, w tym produktów radiofarmaceutycznych, nowych substancji
czynnych, szczepionek, produktów leczniczych roślinnych oraz wszystkich rodzajów wniosków, w szczególności pełnych,
skróconych, dotyczących produktów biologicznych, chociaż mogą być konieczne pewne zmiany dostosowujące
w przypadku określonych rodzajów wniosków, odpowiednich dla określonych rodzajów produktów leczniczych.
CTD nie został opracowany w celu określenia, jakie badania są wymagane, aby produkt leczniczy uzyskał dopuszczenie
do obrotu, ale aby przedstawić właściwą organizację informacji zamieszczanych w dokumentacji. Jeżeli informacje, które
zamieszcza się pod danym nagłówkiem, nie są dostępne lub nie są wymagane, to w tym punkcie powinna znaleźć się uwaga
„nie dotyczy” lub „nieistotne”, przy zachowaniu tytułu i numeru punktu, a w razie potrzeby w podsumowaniu jakości, przeglądzie
nieklinicznym oraz przeglądzie klinicznym zamieszcza się uzasadnienie braku badania.

## Slide 27: ASMF DIAGRAM ORGANIZACJI FORMATU CTD ( Common Technical Document Wspólny Dokument Techniczny)
1.0
Moduł 1
Regional administrative
information
CTD table of contens
2.1
CTD Introduction
2.2
Qality
Overall
Summary
2.3
Nonclinical
Overview 2.4
Clinical
Overview 2.5
Nonclinical
Summaries 2.6
Clinical
Summaries 2.7
MODUŁ 3
Quality
3.0
Moduł 4
Nonclinical Study Reports
4.0
Moduł 5
Clinical
Study Report
5.0
Not part of the CTD
CTD
Moduł 2
Notes: Dokumentacja rejestracyjna leków w formacie CTD jest podzielona na 5 tzw. modułów:
► Moduł 1 zawierający m.in. wniosek, dokumenty formalne (np. zezwolenie na wytwarzanie) oraz druki informacyjne produktu leczniczego, opis systemu monitorowania działań niepożądanych
► Moduł 2 zawierający omówienia i podsumowania dokumentacji naukowej zawartej w kolejnych modułach: ogólne podsumowanie jakości, przegląd i streszczenie danych nieklinicznych oraz przegląd i podsumowanie danych klinicznych
► Moduł 3 zawierający dokumentację dotyczącą jakości produktu leczniczego w tym dane dotyczące badań rozwojowych, wytwarzania, kontroli produktu leczniczego, badań trwałości
► Moduł 4 zawierający wyniki badań nieklinicznych oraz związaną z nimi literaturę
► Moduł 5 zawierający wyniki badań klinicznych produktu leczniczego, związaną z tym literaturę, badania biorównoważności w przypadku leków generycznych, dane z dostępnych raportów PSUR.

## Slide 28: ASMF - - Dokumentacja Główna Substancji Aktywnej
ASMF (EDMF, poprzednia nazwa) to dokument zawierający informacje wymagane do udowodnienia, że jakość substancji aktywnej (API) jest właściwie kontrolowana na podstawie proponowanej przez wnioskodawcę specyfikacji
ASMF ze względu na ochronę informacji w nim zawartych, przedkładany jest zgodnie z określoną procedurą w procesie rejestracji leku.
ASMF jest częścią Wspólnego Dokumentu Technicznego (CTD)

## Slide 29: ASMF Moduł 3 - Quality
CTD | EU CTD NtA Volume 2B
3.1 | Module 3 TABLE OF CONTENS
3.2 | BODY OF DATA
3.2.S | DRUG SUBSTANCE
3.2.S.1 – 3.2.S.7 | 
3.2.P | DRUG PRODUCT
3.2.P.1 - 3.2.P.8 | 
3.2.A | APPENDICES
3.2.R | REGIONAL INFORMATION
3.3 | LITERATURE REFERENCES
Notes: Moduł 3 zawiera dokumentację chemiczną, farmaceutyczną i biologiczną. Jest to część dokumentacji odnosząca się do
danych chemicznych i farmaceutycznych, łącznie z danymi dla produktów biologicznych/biotechnologicznych.

## Slide 30: ASMF - - Dokumentacja Główna Substancji Aktywnej
Część zamknięta
Restricted (Closed) Part
Część otwarta
Applicants (Open) Part

## Slide 31: ASMF Dokumentacja Główna Substancji Aktywnej
ASMF składa się w zasadzie z dwóch dokumentów:
1. Applicants (Open) Part Część ta jest jawnym fragmentem dokumentu w formacie CTD składanym w celu rejestracji leku
2. Restricted (Closed) Part Część ta zawiera szczegóły technologiczne i inne cenne informacje stanowiące tajemnicę wytwarzania. Okazywana jest tylko na żądanie urzędu rejestrującego. Nie dołącza się jej do dokumentacji rejestracyjnej. Format CTD jest tu również obowiązujący

## Slide 32
TABLE 1 | NtA CTD format | APPLICANTS PART | RESTRICTED PART
3.2.S.1 | General information | x | 
3.2.S.1.1 | Nomenclature | x | 
3.2.S.1.2 | Structure | x | 
3.2.S.1.3 | General properties | x | 
3.2.S.2 | Manufacture | x | X
3.2.S.2.1 | Manufacturer(s) | x | 
3.2.S.2.2 | Description of Manufacturing Process and Process controls | 1) | 2)
3.2.S.2.3 | Control of Materials |  | X
3.2.S.2.4 | Control of critical steps and intermediates | 3) | 4)
3.2.S.2.5 | Process validation and/or Evaluation |  | X
3.2.S.2.6 | Manufacturing Process Development |  | X
3.2.S.3 | Characterisation | x | 
3.2.S.3.1 | Elucidation of Structure and other Characteristics | x | 
3.2.S.3.2 | Impurities | x | 5)
3.2.S.4 | Control of Drug Substance | x | 
3.2.S.4.1 | Specification | x | 
3.2.S.4.2 | Analytical procedures | x | 
3.2.S.4.3 | Validation of analytical procedures | x | 
3.2.S.4.4 | Batch analysis | x | 
3.2.S.4.5 | Justification of specification | x | 6)
3.2.S.5 | Reference standards or materials | x | 
3.2.S.6 | Container Closure System | x | 
3.2.S.7 | Stability | x | 
3.2.S.7.1 | Stability summary and conclusion | x | 
3.2.S.7.2 | Post-approval Stability Protocol and Stability Commitment | x | 
3.2.S.7.3 | Stability data | x | 
ASMF
Organizacja
dokumentu
(zgodnie z EMEA NtA Vol. 2B)
Notes: Większość danych jest dostępna w części otwartej ale np. szczegóły wytwarzania oraz kontrolne badania surowców są już w części zamkniętej.

## Slide 33: Active Substance Master File
Applicants (Open) Part

## Slide 34: ASMF
CONTENT (Spis treści)
3.2.S.1 General Information (Informacje ogólne)
3.2.S.1.1 Nomenclature (Nazewnictwo, nomenklatura) - międzynarodowa nazwa niezastrzeżona (INN) - nazwa farmakopealna - nazwa(-y) chemiczna(-e) - kod firmy lub laboratorium - inne nazwy: nazwa krajowa, United States Adopted Name (USAN) Japanese Accepted Name (JAN) - numer w Chemical Abstracts Service (CAS)

## Slide 35: ASMF
CONTENT (Spis treści)
3.2.S.1 General Information (Informacje ogólne) c.d. 3.2.S.1.2 Chemical structure (Struktura chemiczna) - wzór strukturalny uwzględniający wszystkie rodzaje izomerii - wzór sumaryczny - masa cząsteczkowa Biotech - sekwencja aminokwasów, miejsca glikozylowania lub innych modyfikacji potranslacyjnych, masa cząsteczkowa
3.2.S.1.3 General properties (Właściwości ogólne) - właściwości fizykochemiczne - inne istotne właściwości - aktywność biologiczna (szczególnie w przypadku Biotech)

## Slide 36: ASMF
CONTENT (Spis treści c.d.)
3.2.S.2 Manufacture (Wytwarzanie)
3.2.S.2.1 Manufacturer(s)
(Nazwa i adres wytwórców) Nazwa, adres i zakres odpowiedzialności każdego wytwórcy, łącznie z wytwórcami kontraktowymi, oraz proponowane miejsce produkcji lub zakład biorący udział w wytwarzaniu i w procesie kontroli

## Slide 37: ASMF
CONTENT (Spis treści c.d.)
3.2.S.2 Manufacture (Wytwarzanie) c.d.
3.2.S.2.2 Description of Manufacturing Methods and Process controls (Opis procesu wytwarzania i jego kontroli) (Szczegółowy opis w Restricted Part of ASMF)
3.2.S.2.2.1 Schematic presentation of process (Schematyczna, blokowa prezentacja procesu)
3.2.S.2.2.2 A short description of the processes (Krótki opis procesu)

## Slide 38
ASMF
3.2.S.2.2.1 Schematic presentation
of processes

## Slide 39: ASMF
CONTENT (Spis treści c.d.)
3.2.S.3 Characterisation
3.2.S.3.1 Elucidation of Structure and other Characteristics (Wyjaśnienie struktury i inna charakterystyka)
Nie jest konieczne udowodnienie struktury gdy substancja jest farmakopealna lub znana. Należy wtedy przedstawić : - specyficzne testy tożsamości w porównaniu do substancji wzorcowej (np. CRS) opisanej dokładnie w ASMF - lub/i testy tożsamości wykonane wg. farmakopei kraju trzeciego jeśli substancja nie jest opisana w Ph. Eur. ani w narodowej
3.2.S.3.1.1 Elemental analysis
3.2.S.3.1.2 Analysis of 1H-NMR spectrum
3.2.S.3.1.3 Analysis of 13C-NMR spectrum
3.2.S.3.1.4 Analysis of IR spectrum
3.2.S.3.1.5 Mass spectrometry

## Slide 40: ASMF
CONTENT (Spis treści c.d.)
3.2.S.3.1.6 Isomerism 3.2.S.3.1.6.1 Cis-trans isomerism 3.2.S.3.1.6.2 Optical isomerism
3.2.S.3.1.7 Physico-chemical characteristics 3.2.S.3.1.7.1 Polymorphism (biodostępność) 3.2.S.3.1.7.2 Solubility (preferowane są dane liczbowe) 3.2.S.3.1.7.3 Physical characteristics (mp., bp.)

## Slide 41: ASMF
ZANIECZYSZCZENIA (3.2.S.3.2)
Zanieczyszczenia w API są rozpatrywane z dwóch punktów widzenia
Właściwości chemiczne - Klasyfikacja i identyfikacja zanieczyszczeń - Uzasadnienie dla zgłoszenia i kontroli zanieczyszczeń - Lista zanieczyszczeń w specyfikacji i kryteria akceptacji - Omówienie metod analitycznych - Sporządzenie raportu
Bezpieczeństwo

## Slide 42: ASMF
RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ
Organiczne – powstające podczas procesu wytwarzania lub/i przechowywania - materiały wyjściowe - produkty uboczne - półprodukty - produkty degradacji - katalizatory
Nieorganiczne - reagenty, katalizatory - metale ciężkie - sole nieorganiczne - inne (węgiel aktywny, ziemia okrzemkowa itp.)
Pozostałości rozpuszczalników - organiczne lub nieorganiczne, używane w procesie

## Slide 43: ASMF
WARTOŚCI GRANICZNE ZANIECZYSZCZEŃ (THRESHOLD)
Reporting Threshold – poziom, powyżej którego zanieczyszczenie powinno być oznaczane ilościowo
Identification Threshold – poziom, powyżej którego zanieczyszczenie powinno być zidentyfikowane (ustalona budowa)
Qualification Threshold – poziom, powyżej którego zanieczyszczenie powinno być kwalifikowane (ocenione działanie i bezpieczeństwo biologiczne)

## Slide 44: ASMF
WARTOŚCI GRANICZNE ZANIECZYSZCZEŃ (THRESHOLD)
Maksymalna dzienna dawka API poniżej 2g/dzień - Reporting Threshold – 0,05% - Identification Threshold - 0,10% lub 1,0 mg/dzień (w zależności co mniejsze) - Qualification Threshold - 0,15% lub 1,0 mg/dzień (w zależności co mniejsze)
Maksymalna dzienna dawka API powyżej 2g/dzień - Reporting Threshold – 0,03% - Identification Threshold - 0,05% - Qualification Threshold - 0,05%
Wyższy Reporting Threshold powinien być naukowo uzasadniony

## Slide 45: ASMF
CONTENT (Spis treści c.d.)
3.2.S.3.2.2 Solvents residues (pozostałości rozpuszczalników) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002674.pdf
3.2.S.3.2.2.1 Level of solvents residues Dla każdego rozpuszczalnika jest inny (poziom pozostałości rozpuszczalników)
Klasa 1 – rozpuszczalniki, których należy unikać (np. benzen, CCl4 ) należy bezwzględnie uzasadnić ich stosowanie (np. jako reagent), nigdy na końcu procesu
Klasa 2 – rozpuszczalniki, które należy ograniczać (np. CHCl3, CH2Cl2, toluen, metanol) Poziom pozostałości rozpuszczalników klasy 1 i 2 musi być oznaczny zwalidowanymi metodami
Klasa 3 – rozpuszczalniki z niską toksycznością (np. aceton, etanol, octan etylu) Jeśli tylko tej klasy rozpuszczalniki są obecne to można stosować niespecyficzną metodę oznaczania – np:” straty po suszeniu”.
Rozpuszczalniki nieklasyfikowane (nie ma danych o ich toksyczności) Należy oznaczyć zwalidowaną metodą i uzasadnić dopuszczalny poziom.

## Slide 46: ASMF
3.2.S.3.2.3. Inorganic impurities (Zanieczyszczenia nieorganiczne)
3.2.S.3.2.3.1. Level of inorganic impurities
3.2.S.3.2.3.2. Analytical methods
3.2.S.4.2.8 Chlorides 3.2.S.4.2.10 Sulphated ash
W przypadku gdy teoretycznie i praktycznie możliwe są inne zanieczyszczenia należy opracować, zwalidować i zastosować dodatkowe metody analityczne.

## Slide 47: ASMF
CONTENT (Spis treści c.d.)
3.2.S.4 Control of drug substance (Kontrola substancji leczniczej)
3.2.S.4.1 Specification (lista wymagań jakościowych) Specyfikację ustala sam producent i zawiera w niej następujące badania
    Opis substancji aktywnej (API)
    Tożsamość
    Zanieczyszczenia
    Zawartość
    Ewentualne dodatkowe badania w zależności od charakteru API
    W przypadku subst. farmakopealnej specyfikacja może być tożsama
    z tą, która występuje w monografii (plus pozostałości rozpuszczalników)

## Slide 48: ASMF
3.2.S.4.2 Analytical procedures (Procedury analityczne)
Procedury analityczne, jeśli nie są farmakopealne, muszą być zwalidowane.
Metody farmakopealne muszą być poddane „transferowi”
3.2.S.4.2.1 General characteristics
3.2.S.4.2.2 Solubility
3.2.S.4.2.3 Identification
3.2.S.4.2.4 Physicochemical characteristics of 1% solution in ethanol 96% v/v
3.2.S.4.2.5 Optical rotation
3.2.S.4.2.6 Chromatographic purity
3.2.S.4.2.7 The content of impurity
3.2.S.4.2.8 Chlorides
3.2.S.4.2.9 Loss on drying.
3.2.S.4.2.10 Sulphated ash
3.2.S.4.2.11 API content as calculated with reference to the dried substance
3.2.S.4.2.12 Microbiological purity

## Slide 49: ASMF
        CONTENT (Spis treści c.d.)
3.2.S.4.3 Validation of analytical procedures
3.2.S.4.3.1 Validation of determination of organic impurities level by HPLC method (Walidacja oznaczenia zanieczyszczeń organicznych met. HPLC)
3.2.S.4.3.2 Validation of solvents determination method in API (Walidacja metody oznaczania acetonu w API subst.)

## Slide 50: ASMF
STABILNOŚĆ API (3.2.S.7)
Cel badań stabilności
  Dostarczenie dowodów na temat zmiany jakości API w czasie, pod wpływem różnych czynników środowiskowych (światło, wilgotność, temperatura)
  Ustalenie terminu powtórnego badania substancji aktywnej (Re-test date)
  Ustalenie terminu ważności (Expiry date)
  Zalecenie warunków przechowywania substancji aktywnej

## Slide 51: ASMF
STABILNOŚĆ API (3.2.S.7)
  Data ważności (Expiry date)
    Data umieszczona na etykiecie API, oznaczająca okres, w którym API jest zgodna ze specyfikacją, przy zachowaniu ustalonych warunków magazynowania, i po którym nie powinna być użyta
  Data powtórnego badania (Re-test date)
    Data wyznaczająca powtórne badanie API, zapewniające, że substancję aktywną można jeszcze użyć do wytwarzania produktu leczniczego. Badanie to można powtarzać wielokrotnie

## Slide 52: ASMF
STABILNOŚĆ API (3.2.S.7)
W celu monitorowania stabilności API należy opracować i udokumentować program badania stabilności
Do badań przewiduje się 3 pierwsze serie przeznaczone na rynek, chyba, że wcześniejsze badania wykazały, że API jest stabilna w okresie min. 2 lat
Próby do badań powinny być przechowywane w opakowaniach symulujących opakowania rynkowe
Metody badań analitycznych powinny być zwalidowane
Rocznie minimum 1 seria produkcyjna powinna być objęta badaniem stabilności. API o krótkim terminie ważności badane częściej
Analiza wyników badań w celu potwierdzenia: - daty ważności lub - daty powtórnego badania - warunków magazynowania

## Slide 53: ASMF
RODZAJE BADAŃ STABILNOŚCI
Badania długoterminowe (co 3 mies. w 1 roku, co 6 mies. w 2 roku, 1 raz przez następne lata w proponowanym okresie powtórnego badania) 250 C ± 20 C/60% RH ± 5% RH lub 300 C ± 20 C/65% RH ± 5% RH (o wyborze warunków decyduje zgłaszający ASMF)
Badania pośrednie (0, 3, 6, 9, 12 miesięcy) 300 C ± 20 C/65% RH ± 5% RH
Badania przyspieszone (0, 3, 6 miesięcy) 400 C ± 20 C/75% RH ± 5% RH (jeśli podczas badań wystąpią znaczące zmiany, przeprowadza się badania pośrednie i ocenia wyniki w stosunku do znaczących zmian)
Badania należy prowadzić minimum 6 miesięcy przed zgłoszeniem ASMF do rejestracji

## Slide 54: ASMF
Restricted (Closed) Part

## Slide 55
TABLE 1 | NtA CTD format | APPLICANTS PART | RESTRICTED PART
3.2.S.1 | General information | x | 
3.2.S.1.1 | Nomenclature | x | 
3.2.S.1.2 | Structure | x | 
3.2.S.1.3 | General properties | x | 
3.2.S.2 | Manufacture | x | X
3.2.S.2.1 | Manufacturer(s) | x | 
3.2.S.2.2 | Description of Manufacturing Process and Process controls | 1) | 2)
3.2.S.2.3 | Control of Materials |  | X
3.2.S.2.4 | Control of critical steps and intermediates | 3) | 4)
3.2.S.2.5 | Process validation and/or Evaluation |  | X
3.2.S.2.6 | Manufacturing Process Development |  | X
3.2.S.3 | Characterisation | x | 
3.2.S.3.1 | Elucidation of Structure and other Characteristics | x | 
3.2.S.3.2 | Impurities | x | 5)
3.2.S.4 | Control of Drug Substance | x | 
3.2.S.4.1 | Specification | x | 
3.2.S.4.2 | Analytical procedures | x | 
3.2.S.4.3 | Validation of analytical procedures | x | 
3.2.S.4.4 | Batch analysis | x | 
3.2.S.4.5 | Justification of specification | x | 6)
3.2.S.5 | Reference standards or materials | x | 
3.2.S.6 | Container Closure System | x | 
3.2.S.7 | Stability | x | 
3.2.S.7.1 | Stability summary and conclusion | x | 
3.2.S.7.2 | Post-approval Stability Protocol and Stability Commitment | x | 
3.2.S.7.3 | Stability data | x | 
ASMF

## Slide 56: ASMF
Restricted (Closed) Part
3.2.S.2 Manufacture (Wytwarzanie)
3.2.S.2.2 Description of Manufacturing Process and Process controls (Opis procesu wytwarzania i jego kontrola)
3.2.S.2.3 Control of Materials (Kontrola materiałów)
3.2.S.2.4 Control of critical steps and intermediates (Kontrola etapów krytycznych i półproduktów)
3.2.S.2.5 Process validation and/or Evaluation (Walidacja procesu i ocena)
3.2.S.2.6 Manufacturing Process Development (Rozwój procesu wytwarzania)
3.2.S.3.2 Impurities (Zanieczyszczenia)
3.2.S.4.5 Justification of specification (Uzasadnienie specyfikacji)

## Slide 57: ASMF Restricted Part
3.2.S.2.2 Description of Manufacturing Process and Process controls (Opis procesu wytwarzania i jego kontroli)
Schemat blokowy procesu wytwarzania (Open Part)
Opis każdego etapu procesu („krok po kroku”)
Wielkość serii, wydajność
Procesy alternatywne
Identyfikacja i uzasadnienie kontroli wytwarzania

## Slide 58: ASMF Restricted Part
3.2.S.2.3 Control of Materials (Kontrola materiałów)
Materiały wyjściowe – nazwa i adres dostawców, specyfikacje
Rozpuszczalniki i inne materiały szczególnie te, które są używane w ostatnim etapie – specyfikacje jakościowe
Informacje o jakości i kontroli materiałów, kryteria akceptacji dla oceny jakości Jeśli jakość materiałów jest krytyczna dla jakości produktu należy je kontrolować metodami farmakopealnymi lub zwalidowanymi

## Slide 59: ASMF Restricted Part
3.2.S.2.4 Control of critical steps and intermediates (Kontrola etapów krytycznych i półproduktów)
Etapy krytyczne – takie, w których warunki procesu, wymagane badania lub inne odpowiednie parametry muszą być kontrolowane na zgodność z wcześniej ustalonymi limitami, aby zapewnić wymaganą jakość produktu. - Należy podać informacje o testach i kryteriach akceptacji, uzasadnionych danymi doświadczalnymi, wykonywanych na etapach krytycznych
Etapy, które mają wpływ na postać substancji stałej i jej homogenność są zawsze krytyczne (biorównoważność)
Należy podać informacje o testach i kryteriach akceptacji półproduktów wyodrębnianych w czasie procesu Dla półproduktów kluczowych, mających wpływ na jakość produktu należy wykonać badania zwalidowanymi lub farmakopealnymi metodami

## Slide 60: ASMF Restricted Part
3.2.S.2.5 Process validation and/or Evaluation (Walidacja i ocena procesu)
Walidacja procesowa (PV) to udokumentowany dowód na to, że produkcja przebiega zgodnie z ustalonymi parametrami i poprzez skuteczne i powtarzalne działania, wytwarzane jest API, odpowiadające ustalonym specyfikacjom i wymaganiom jakości. Istnieją trzy podejścia do walidacji
Walidacja prospektywna – jest przeprowadzona przed rozpoczęciem rutynowego wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży dla wszystkich procesów produkcyjnych API. Ocenie podlegają co najmniej trzy szarże.
2. Walidacja równoległa – walidacja przeprowadzana podczas rutynowego wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży. Może być wykonywana wtedy, kiedy nie dysponujemy danymi z powtarzalnych cyklów produkcyjnych, ponieważ wytworzono ograniczoną ilość szarż API, szarże produkowane są b. rzadko, lub produkowane w zwalidowanym procesie, który został później zmodyfikowany. Szarże mogą być zwolnione do przygotowania produktu leczniczego jeszcze przed zakończeniem walidacji równoległej. Ocenie podlegają co najmniej trzy szarże.

## Slide 61: ASMF Restricted Part
3.2.S.2.5 Process validation and/or Evaluation c.d. (Walidacja i ocena procesu)
3. Ciągła weryfikacja (walidacja ) procesu CPV – od 2012 roku wprowadzane jest wymaganie ciągłej oceny i monitoringu procesu wytwarzania. Ma to wyeliminować jakąkolwiek przypadkowość przy produkcji leku. „To podejście skupia się wyraźnie na wszelkich technikach kontroli międzyprocesowej w linii i monitorowaniu procesu oraz jakości produktu w chwili jego wytwarzania. Jako uzupełnienie tej kontroli zaleca się także ciągłe monitorowanie atrybutów jakości materiałów wyjściowych. Niezbędna jest nieustanna ocena i reagowanie na niekorzystne zmiany trendów krytycznych parametrów procesu.”
Zalecana jest procedura 3. Procedury 1 i 2 mogą być stosowane tylko warunkowo.
Walidacja retrospektywna – walidacja procesu wytwarzania produktu, który znajduje się w sprzedaży, przeprowadzana w oparciu o zebrane historyczne dane dotyczące produkcji, badania i kontroli serii. (dane z minimum 10-30 serii).
Ten typ walidacji jest już odrzucony.
Systemy i procesy produkcyjne mają być ciągle oceniane, czy nadal znajdują się w stanie zwalidowanym.

## Slide 62: ASMF Restricted Part
3.2.S.2.6 Manufacturing Process Development (Badania rozwojowe procesu wytwarzania)
Opis i omówienie znaczących zmian wprowadzonych w procesie wytwarzania i miejscu wytwarzania API, która została zużyta :
do produkcji leku
do badań nieklinicznych
do badań klinicznych
do powiększania skali
w skali pilotażowej
w skali produkcyjnej

## Slide 63: ASMF Restricted Part
3.2.S.3.2 Impurities (zanieczyszczenia)
Ze względu na rangę tego zagadnienia zdecydowaliśmy się rozdział ten dokładnie omówić w Open Part of ASMF
- Wytwórcy, którzy chcą chronić metody identyfikacji i oznaczania zanieczyszczeń powinni dane te zamieścić w Restricted Part. Dotyczy to zwłaszcza nowych API.
- Informacje dotyczące profilu, poziomu i limitu zanieczyszczeń muszą być podane w Części Otwartej ASMF (Specyfikacja)

## Slide 64: ASMF Restricted Part
3.2.S.4.5 Justification of specification (Uzasadnienie specyfikacji)
Uzasadnienie kryteriów akceptacji dla parametrów jakościowych API w oparciu o wyniki badań serii użytych do badań toksykologicznych, klinicznych lub serii produkcyjnych
Uzasadnienie limitów podanych dla
  Zanieczyszczeń, biorąc pod uwagę ich charakter
  Pozostałości rozpuszczalników

## Slide 65
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SUBSTANCJI ORGANICZNYCH WYDZIELANYCH Z MATERIAŁU POCHODZENIA LUDZKIEGO LUB ZWIERZĘCEGO
  Należy podać pełną informację o:
    odbiorze i magazynowaniu materiału
    wydzielaniu substancji aktywnej
    specyfikacji i metodach kontroli materiału
    środkach podjętych w celu zapewnienia, że nieobecne są np. wirusy i priony
    stabilności

## Slide 66: ASMF
Europejski certyfikat zgodności z monografiami Farmakopei Europejskiej (CEP, CoS) (Certificate of suitability to the Monograph of European Pharmacopoeia) W przypadku substancji leczniczych opisanych w Farmakopei Europejskiej wytwórcy mogą posłużyć się CEP, aby zastąpić nim pewne informacje potrzebne w Module 3. W tych przypadkach zamieszcza się odwołania do CEP w odpowiednich punktach CTD dotyczących substancji czynnej. Kopię CEP przedstawia się w Module 3 R
Informacje nieobjęte CEP przedstawia się w odpowiednich działach 3.2.S.
CEP musi także wykazywać spełnianie wymagań przepisów dotyczących TSE.

## Slide 67: ASMF – Źródła c.d.
4. http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/qwp/614203en.pdf
Guideline on Stability Testing for Active Substance and Medicinal Products…
5. http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/ich/028395en.pdf ICH Note For Guidance on Impurities; Residual solvents
7. Seminarium – Nowy sposób przedstawiania dokumentacji – informacji o API
dołączanej do wniosku w Dossier Rejestracyjnym (POLFARMED 2005)
8. Wymagania GMP dla substancji aktywnych (Szkolenie AW-84/2008)
(OINpharma, GMProject)
6. http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/ich/273799en.pdf
ICH Note for Guidence on Impurities Testing
Impurities in New Drug Substances

## Slide 68: ASMF – Źródła c.d.
10. http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/regaffair/59688107en.pdf EMEA Implementation of Electronic-only Submission and eCTD Submission Edition December 2008
Dziennik Ustaw RP - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2019r w Sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
12. http://ispe.org.pl/aneks-15-kwalifikacja-i-walidacja
9. http://estri.ich.org/ectd/eCTD_Specification_v3_2_2.pdf Electronic Common Technical Document Specyfication Edition 16 July 2008

## Slide 69: Studenckie Koło Naukowe „Synthesis” Strona Facebook SKN Synthesis